## Slide 1: Технология токарной обработки на станках с ЧПУ
Токарная обработка на станках ЧПУ – высокоточный способ обработки деталей на токарных станках с числовым программным управлением. Наличие систем ЧПУ в конструкции токарного станка позволяет осуществить изготовление деталей со сложными формами в автономном или полуавтономном режиме.

## Slide 2: Классификация станочных приборов различается по конструкции, предназначению, типу выполняемых задач, а также показателю автоматизации.

## Slide 3: Аппараты патронно-центрового типа применяются для наружной и внутренней обработки наиболее сложных заготовок. Данное оборудование наилучшим способом подходит для токарных целей.

## Slide 4: Токарный станок состоит: 1 – Станина; 2 – шпиндельная бабка; 3,7 – верхний и нижний суппорты; 4,6 – револьверные головки; 5 – задняя бабка; 8 - электродвигатель

## Slide 5: На токарных станках выполняют традиционный комплекс технологических операций: обточку и расточку цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезание резьбы, подрезку и обработку торцов, сверление, зенкерование и развертывание отверстий.

## Slide 6: Выбор инструмента
Параметры, которые необходимо учитывать:
1. Деталь:
- анализ размеров и требований к качеству обработанной поверхности;
- тип операции (продольное точение, профильное точение, подрезка торца);
- наружная/внутренняя обработка;
- черновая, получистовая или чистовая обработка;
- стратегия обработки;
- количество проходов;
- допуска.
2. Материал заготовки:
- обрабатываемость;
- состояние заготовки (отливка или предварительно обработанная);
- формирование стружки;
- твердость;
- содержание легирующих элементов

## Slide 7: Точение пластинами в форме ромба
Преимущества:
Гибкость применения;
Большой угол в плане;
Для точения и подрезки торца;
Достаточная прочность для черновой обработки.
Недостатки:
- Возникновение вибраций при точении тонкостенных заготовок.

## Slide 8: Параметры которые необходимо учитывать
Траектория перемещения инструмента относительно заготовки сильно влияет на процесс обработки.
Траектория перемещения влияет на:
- стружкообразование;
- износ пластины;
- качество поверхности;
- стойкость инструмента.
На практике, выбранная державка, геометрия пластины, сплав, материал заготовки и траектория обработки, влияют на производительность.

## Slide 9: Наружное точение, пластины без задних углов
1. Продольное точение.
2. Профильное точение.
3. Подрезка торца.

## Slide 10: Наружное точение, пластины с задними углами
1. Продольное точение
2. Профильное точение
3. Подрезка торца

## Slide 11: Внутреннее точение, пластины с задним углом и без
1. Продольное растачивание
2. Профильное растачивание
3. Продольное растачивание малых диаметров

## Slide 12: Выбор формы пластины
Большой угол при вершине
- прочная режущая кромка
- высокие значения подач
- высокие силы резания
- больше вероятность возникновения вибрации
Малый угол при вершине
- лучшая геометрическая проходимость
- меньше вероятность возникновения вибраций
- меньше силы резания
- слабая режущая кромка

## Slide 13: Выбор инструмента - Наружное точение

## Slide 14: Выбор инструмента – наружное точение

## Slide 15: Выбор инструмента – наружное точение

## Slide 16: Выбор инструмента – наружное точение

## Slide 17: Выбор инструмента – наружное точение

## Slide 18: Выбор инструмента – наружное точение

## Slide 19: Выбор инструмента – наружное точение

## Slide 20: Внутреннее точение – основы.
При внутреннем точении (растачивании) выбор инструмента часто определяется диаметром и глубиной отверстия, в котором необходимо вести обработку.
1. Выбираем, инструмент с максимально возможным диаметром и минимальным вылетом.
2. Важно обеспечить отвод стружки.
3. На результат обработки влияет жесткость закрепления инструмента в станке.

## Slide 21: Внутреннее точение – основные области применения

## Slide 22: Внутреннее точение – основные области применения

## Slide 23: Внутреннее точение – основные области применения

## Slide 24: Внутреннее точение – основные области применения

## Slide 25: Нарезание резьбы
Перемещаясь вдоль оси вращающейся заготовки, резец врезается в нее и создает винтовую поверхность, которую и принято называть резьбой. Элементы с резьбовой поверхностью используют для решения различных задач: обеспечения перемещения элементов друг относительно друга, их сочленения и уплотнения формируемых соединений.

## Slide 26: Нарезание резьбы

## Slide 27: Нарезание резьбы

## Slide 28: Нарезание резьбы – особенности применения

## Slide 29: Нарезание резьбы – особенности применения
Три метода врезания

## Slide 30: Нарезание резьбы – особенности применения
Три метода врезания

## Slide 31: Нарезание резьбы – особенности применения
Три метода врезания

## Slide 32: Методы программирования
Пути оптимизации процесса обработки

## Slide 33
Пути оптимизации процесса обработки
Методы программирования

## Slide 34: Особенности обработки канавок и отрезка
Обработка канавок является одним из распространенных переходов токарной операции. На кажущуюся простоту обработки канавок можно отметить, что это довольно непростой процесс. Обработка канавок сопровождается некоторыми особенностями и сложностями, которые необходимо знать и учитывать при проведении обработки.

## Slide 35: Особенности обработки канавок и отрезка
На токарном станке отрезают какие-либо части от заготовок или деталей специальными отрезными резцами. Пруток вставляют в отверстие шпинделя и закрепляют в патроне так, чтобы конец заготовки после отрезания не выступал из патрона более чем на величину диаметра прутка.

## Slide 36: Отрезка особенности применения

## Slide 37: Отрезка особенности применения

## Slide 38: Отрезка особенности применения

## Slide 39: Отрезка особенности применения

## Slide 40: Отрезка особенности применения

## Slide 41: Обработка канавок
Обработка канавки за один проход – наиболее экономичный и производительный метод обработки канавок
Если глубина канавки больше ее ширины, обработка за несколько врезаний – это лучший метод для черновой обработки
Для обработки канавок предпочтительны системы крепления пластин винтом

## Slide 42: Обработка канавок
Обработка за несколько осевых врезаний:
Лучший метод, когда ширина канавки больше, чем глубина.
Используйте всю ширину пластины для прорезки канавок, а затем удалите кольца.

## Slide 43: Обработка канавок

## Slide 44: Обработка канавок

## Slide 45: Обработка торцевых канавок

## Slide 46: Черновая и чистовая обработка
Первое врезание (1) всегда начинается с большего диаметра, последующие врезания – в сторону центра. Первое врезание позволяет контролировать отвод стружки и, в меньшей степени, стружкодробление.
За последующие проходы (2) и (3) пластина снимает припуски, равные 50-80% ее ширины. На этих проходах обеспечивается хорошее стружкодробление, и подача может быть немного увеличена.

## Slide 47: Черновая и чистовая обработка
Первый проход (1) выполняйте в пределах заданного диапазона диаметров.
Второй проход (2) обеспечивает окончательный диаметр. Всегда ведите обработку контура канавки и ее дна в направлении от периферии к центру и вглубь.
Третий проход (3) – формирование внутреннего диаметра.

## Slide 48: Профильная обработка
Инструмент для профильной обработки позволяет решить задачи обработки деталей сложной формы.
Пластины круглой формы имеют оптимальную геометрию для данных операций.

## Slide 49: Вывод:
Качество обработки деталей типа тел вращения на станках с ЧПУ зависит:
От правильно подобранного инструмента
Правильно подобранного вспомогательного инструмента
От правильно подобранных режимов резания
Правильно подобранной технологии обработки детали
Правильно написанной УП.